## Slide 1: TCP/IP für Anfänger
Chaos Communication Congress
Berlin, 27.-29. Dezember 1998

## Slide 2: Übersicht
TCP/IP und das Internet
Protokolle
  Schichtenmodell
  IP, UDP, TCP, ARP
Routing und Congestion Control
Anwendungen
Angriffspunkte

## Slide 3: TCP/IP und das Internet
hardware-unabhängig
Entwicklung seit 1983 (DARPA)
keine zentrale Verwaltung
kein zentraler Knoten (im Gegensatz zu SNA)
Ausfallsicherheit als Designziel (DOD)
Routing Paket-per-Paket

## Slide 4: TCP/IP und das Internet
Applikationsunabhängig
Standards: “RFC” (Request for Comment), numeriert - auf vielen Servern verfügbar, z.B. ftp://rtfm.mit.edu
Auch auf der Chaos-CD enthalten
Im Gegensatz zu den ISO/OSI-Protokollen kein “offizieller” Standard, aber weithin akzeptiert

## Slide 5: Übersicht
TCP/IP und das Internet
Protokolle
  Schichtenmodell
  IP, UDP, TCP, ARP
Routing und Congestion Control
Anwendungen
Angriffspunkte

## Slide 6: Protokolle
Paketorientiert
Schichtenmodell
Adressierung

## Slide 7: Schichtenmodell
Link: Hardware, Gerätetreiber
Network: Paketzustellung, Routing
Transport: Paketsicherung
Application: Benutzerprozesse

## Slide 8: Schichtenmodell
Link: Netzwerkkarte, Gerätetreiber (ARP)
Network
Transport
Application
Link
Ethernet
Token Ring
IP
ICMP
TCP
UDP
ftp
http
NFS
DNS
ARP

## Slide 9: Link Layer
Ethernet
Token Ring
HDLC (für WAN)
ISDN
usw.

## Slide 10: Ethernet
10 oder 100 Mbit/s: Gleiches Protokoll
Frame-Typ: Ethernet-II
6 Byte Adressen, weltweit eindeutig (in der Hardware festgelegt)
CSMA/CD, “Shared media”, nicht kollisionsfrei, stochastisches Verhalten
Neuerdings auch “switched Ethernet”, kollisionsfrei (gleiches Protokoll)

## Slide 11: Ethernet (RFC894)
6 Byte Zieladresse (destination address)
6 Byte Quelladresse (source address)
2 Byte Typ: 0800=IP, 0806=ARP, 0835=RARP
46 - 1500 Bytes Nutzdaten (MTU=1500 byte)
2 Byte CRC (Prüfsumme)
Der Datenteil muß notfalls auf 46 Bytes aufgefüllt werden.

## Slide 12: Exkurs: Ethernet-Kabel
10Base-2, Cheapernet
Koaxial
RG58 Kabel, 50 Ohm
Bus-Verkabelung, T-Stücke
Kabel muß mit je 50 Ohm terminiert sein
Max 185 m / Segment
10 Mbit/s
10Base-T usw.
Verdrillte Paare
EIA568 Cat.3/4/5 4 Adernpaare (2 genutzt)
Stern-Verkabelung vom Hub
Max. 90+10 m/Strang
fehlertoleranter
10 und 100 Mbit/s

## Slide 13: Exkurs: RJ45-Stecker
1
2
3
4
5
6
7
8
EIA 568A-Belegung:
weiß-grün
grün
weiß-orange
blau
weiß-blau
orange
weiß-braun
braun
RJ45-Stecker Blick auf die Kontakte Die Rastfeder zeigt nach unten.

## Slide 14: IP - Internet Protocol
Paketvermittelnd
Ungesichert
verbindungslos
32 bit Adressen, meist als 1.2.3.4 (dezimal) geschrieben

## Slide 15: IP - Adressen
Eine Adresse gehört jeweils zu einem Interface. D.h. ein Rechner mit mehreren Netzwerkkarten hat auch mehrere Adressen.
Wenn Daten zu groß für den nächsten Hop, werden sie zerlegt (fragmentiert)
Mehr Details später

## Slide 16: IP Paketaufbau
20 Byte Header, plus Optionen
Vers.
H.Len
TOS
Gesamtlänge (in byte)
laufende Nr. des Pakets
flags
Fragment-Offset
Time to live
Protokoll
Prüfsumme ü. d. Header
Quell-IP-Adresse (source)
Ziel-IP-Adresse (destination)
Versionsnummer
des Protokolls
Länge des Header in byte
Type of Service

## Slide 17: ICMP: Internet Control Message Protocol
Für Status- und Fehlermeldungen
“host unreachable”
“network unreachable”
PING nutzt ICMP echo request/reply
Teil von IP (network layer), nutzt aber IP-Pakete zur Datenübertragung

## Slide 18: ARP: Address Resolution Protocol
Zur Zustellung von IP-Paketen im LAN wird die physische (z.B. Ethernet-) Adresse benötigt
Ethernet-Adressen (48 bit) sind weltweit eindeutig in der Hardware “eingebrannt”
Logische IP-Adressen (32 bit) sind vom Netzverwalter festgelegt
ARP erlaubt Umsetzung

## Slide 19: ARP
Sender
Empf.
ARP-Request (broadcast)
“Wer hat hier IP-Adresse 1.2.3.4?”
ARP-Reply (unicast)
“Ich habe IP-Adresse 1.2.3.4, und meine
Ethernet-Adresse ist a.b.c.d.e.f”
ARP-Cache
ARP-Cache

## Slide 20: UDP - User Datagram Protocol
Simpelstes Internet-Protokoll auf Transportebene (Ebene 3)
Verbindungslos
Ungesichert - “fire and forget”
Anwendungen: z.B. DNS, NFS
Zusätzlich zum 20 Byte IP-Header noch zwei 16 bit Portnummern, 16 bit Länge und eine 16 bit Prüfsumme

## Slide 21: UDP Paketaufbau
IP Header (20 Byte + Optionen)
Source port number
Destination port number
UDP Länge
UDP Prüfsumme
Nutzdaten
IP Header (20 Byte + Optionen)

## Slide 22: Ports
UDP und TCP verwenden “Ports” als Erweiterung der IP-Adresse.
Eine Datenübertragung ist durch 4 Adressen gekennzeichnet:
  Quell-Adresse, Quell-Port
  Ziel-Adresse, Ziel-Port
Ports beschreiben einen Prozess auf einem Rechner

## Slide 23: TCP: Transmission Control Protocol
Verbindungsorientiert (wie Telefon)
gesicherte Verbindung: Alles kommt an, in der richtigen Reihenfolge, und nicht doppelt
die meisten Internet-Anwendungen verwenden TCP
Weitaus komplexer als UDP
Client-Server Modell üblich
Versucht, Netzüberlast zu vermeiden

## Slide 24: TCP Paketaufbau
Source port number
Destination port number
Sequence number
Acknowledgement number
H.Len
Reserved
Flags
window size
TCP checksum
urgent pointer
Optionen (sofern vorhanden)
Nutzdaten (sofern vorhanden)
IP Header (20 Byte + Optionen)

## Slide 25: TCP - Sequence / Ack number
Sequence number:
  Nummer des ersten Bytes in diesem Segment (Flags zählen mit)
Acknowledgement number:
  Die Sequence number, die als nächste erwartet wird

## Slide 26: TCP - Flags
URG - urgent pointer ist gültig
ACK - acknowledgement number ist gültig
PSH - Empfänger soll sofort verarbeiten (push)
RST - Reset der Verbindung
SYN - Verbindungsaufbau
FIN - Verbindungsabbau

## Slide 27: TCP - Window size
Window size:
  Der Empfänger bestimmt, wieviel Daten er noch aufnehmen will (z.B. Puffergröße)
  Wenn der Empfänger (wieder) mehr Daten verarbeiten kann, sendet er ein “Window update”
  Bei Window size 0 kann nichts mehr gesendet werden, bis der Empfänger sein Window wieder öffnet (window update)

## Slide 28: TCP - Verbindungsaufbau
Client
Server
SYN
“meine initial sequence no. ist...”
SYN + ACK
“OK. Meine initial sequence no. ist...”
ACK
“OK”

## Slide 29: TCP - Verbindung steht
Client
Server
Daten, ACK, window update
oder Teile davon
Daten, ACK, window update
oder Teile davon
Daten, ACK, window update
oder Teile davon
Daten, ACK, window update
oder Teile davon

## Slide 30: TCP - Verbindungsabbau
Client
Server
FIN
“ich bin fertig und will nicht mehr senden”
ACK des FIN
“Danke, verstanden”
FIN
“ich bin fertig und will nicht mehr senden”
ACK des FIN
“Danke, verstanden”

## Slide 31: Übersicht
TCP/IP und das Internet
Protokolle
  Schichtenmodell
  IP, UDP, TCP, ARP
Routing und Congestion Control
Anwendungen
Angriffspunkte

## Slide 32: Routing
IP-Adressen sind 32 bit organisiert.
Es gibt Class-A, Class-B und Class-C Netze. Diese unterscheiden sich durch die Netzmaske, die angibt, welcher Teil der Adresse das Netz und welcher den Rechner innerhalb des Netzes bezeichnet.
Routing-Entscheidungen werden nur nach dem Netz-Teil der Adresse getroffen!

## Slide 33: Netzmaske
Class A
Netz
Host
Host
Host
Class B
Netz
Netz
Host
Host
Class C
Netz
Netz
Netz
Host
Es gibt nur wenige Class B und noch weniger Class A Netze.
Class C-Netze, oder Blöcke davon, sind das Übliche.
Die Klassen wurden eingeführt, um die Tabellen in den Routern
klein zu halten.
Es ist möglich, die Netzmaske unabhängig von der Klasse frei zu
setzen, um ein Netz weiter zu unterteilen (subnetting)
Subnet z.B.
Netz
Netz
Netz
Host
Netz
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.240

## Slide 34: Netzmaske
Adresse 192. 168. 153. 23
Netzmaske 255. 255. 255. 240
Adresse & Netzmaske 192. 168. 153. 16
(bitweises UND)
Netz-Teil der Adresse 192. 168. 153. 16
Host-Teil der Adresse 0. 0. 0. 7

## Slide 35: Routing-Ablauf
Aufspalten der Zieladresse in Netz- und Host-Teil (durch AND mit der Netzmaske)
Durchsuchen der Routing-Tabelle nach dem errechneten Netzteil
Wenn gefunden: An das in der Tabelle eingetragene Interface senden (next hop)
Sonst: Zur Default-Route, falls vorhanden
Ansonsten: ICMP “Network unreachable”

## Slide 36: Routing-Protokolle
Routing-Protokolle dienen dazu, die Routingtabellen automatisch zu pflegen, wenn z.B. Wege unpassierbar werden
Es gibt verschiedene Protokolle
  RIP: Fuer LAN geeignet, viel Traffic
  EGP, BGP: Fuer WAN / ASN zu ASN
Unter UNIX in routed (nur RIP) bzw. gated implementiert

## Slide 37: Nameserver
Für Menschen sind numerische Adressen schwer merkbar
Daher sorgt das DNS (Domain Name System) dafür, daß leichter merkbare Namen verwendet werden können
Nameserver bilden eine weltweit verteilte Datenbank

## Slide 38: Nameserver
Die Namen sind hierarchisch organisiert, z.B. blackbox.congress.ccc.de
Eine Anfrage fragt nach
  de? Deutschland!  ns.nic.de
  ccc.de? Chaos!  ns.ccc.de
  congress.ccc.de?  ns.congress.ccc.de
  Resultat: 195.21.208.23

## Slide 39: Vermeidung von Überlast
Wenn das Netz an einer Stelle stark belastet ist (z.B. Übergang vom LAN ins langsamere WAN), gehen Pakete verloren.
Wenn nun der Sender weiter mit voller Kapazität sendet, wird die Situation nur schlimmer.

## Slide 40: Vermeidung von Überlast
TCP hat zwei Mechanismen zur Vermeidung von Überlast: Slow Start und Congestion Avoidance.

## Slide 41: Slow Start
Eine TCP-Verbindung beginnt nicht, mit der Window-Größe zu senden, die die Gegenseite annonciert, sondern sendet zunächst nur ein Segment.
Die effektive Window-Groesse wird nun mit jedem eingetroffenen ACK um ein weiteres Segment erhöht, bis die Windowgröße erreicht ist.

## Slide 42: Congestion Avoidance
Wenn zwischendurch Pakete verlorengehen (erkennbar daran, daß doppelte ACK-Nachrichten eintreffen), wird das fehlende Paket erneut gesendet (retransmit).
Die Datenrate wird dann vermindert und steigt langsam wieder an.

## Slide 43: Übersicht
TCP/IP und das Internet
Protokolle
  Schichtenmodell
  IP, UDP, TCP, ARP
Routing und Congestion Control
Anwendungen
Angriffspunkte

## Slide 44: Anwendungen
Die meisten Anwendungen basieren auf TCP, nur wenige auf UDP.
UDP-basierend sind NFS (Network File System) und DNS.

## Slide 45: UDP-Anwendungen
NFS: Network File System, entwickelt von Sun. Relativ langsam, aber extrem stabil. Das Protokoll ist “stateless”, d.h. alle Status-information liegt nur auf dem Client. Der Server kann zwischendurch neu starten, ohne daß der Client dies normalerweise merkt. NFS Version 2 kann auch TCP verwenden.

## Slide 46: UDP-Anwendungen
DNS: Domain Name system Clients fragen über UDP bei den Name Servern an. Die Server antworten ihrerseits per UDP.
Traceroute: Feststellen, wie meine Daten zum Empfänger kommen. Nur aktuelles Bild, das nächste Paket kann schon einen anderen Weg nehmen.

## Slide 47: TCP-Anwendungen
Telnet: Terminal-Emulation, login
SSH: Das “bessere Telnet”, verschlüsselt
FTP: Dateitransfer
HTTP: Übertragungsprotokoll des WWW
SMTP, POP3: Electronic Mail
usw.

## Slide 48: Übersicht
TCP/IP und das Internet
Protokolle
  Schichtenmodell
  IP, UDP, TCP, ARP
Routing und Congestion Control
Anwendungen
Angriffspunkte

## Slide 49: Angriffspunkte
Dieses Thema bildet einen besonderen Schwerpunkt morgen.
Daher hier nur ein knapper Überblick.

## Slide 50: Angriffspunkte
Denial of Service: Berechtigte Nutzer können nicht arbeiten
Ausspähen von Daten durch passives Mitlesen
Verfälschen von Daten unterwegs
Aktiver Eingriff in Netzknoten (Rechner, Router)
IP Spoofing

## Slide 51: Denial of Service
Flood ping usw.: Überlasten eines Netzes oder Rechners
Ping mit zu großen Paketen
SYN-flooding
Illegale Fragmente
Beruht meist auf Fehlern in der IP-Implementierung des angegriffenen Systems

## Slide 52: Ausspähen von Daten
Mitlesen (Sniffer) im LAN
  Bei Ethernet einfach
  Zur Fehleranalyse oder Spionage
  etherfind, tcpdump, RMON-Probe
Mitlesen in WAN-Zwischenstationen, z.B. beim Internet-Provider
Log-Dateien, z.B. WWW Proxy

## Slide 53: Einschleusen von Daten
Einschleusen anderer Daten (unter falscher Identität)
Übernahme (hijacking) bestehender Verbindungen, z.B. juggernaut
Oft bei applikationsspezifischen Client-Server-Systemen, z.B. Datenbanken

## Slide 54: IP Spoofing
Setzen der Quell-Adresse im IP-Header auf eine andere Adresse
Oft eine Adresse im angegriffenen LAN
Basis für weitere Attacken
Keine Antwort möglich
Einfache Protokolle, wie SMTP, funktionieren auch ohne Antwort (Antwort vorhersehbar) -> E-Mail Spam

## Slide 55: Literatur
W.Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, Addison-Wesley (besonders Vol.1)
Olaf Kirch, Linux Network Administrators Guide, LDP bzw. O’Reilly
Douglas Comer, Internetworking with TCP/IP, Prentice-Hall
RFCs